## Slide 1: BEBEDOURO AUTOMÁTICO

## Slide 2: OBJETIVO
ANIMAIS PEQUENOS E MEDIOS
AUXILIAR O COTIDIANO
PRESERVAR SAÚDE DOS ANIMAIS
HIDRATAÇÃO
CONTROLE
MONITORAMENTO

## Slide 3: COMPONENTES
1 MÓDULO ULTRASSÔNICO HC-SR04
1 FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12V 2ª
1 MÓDULO RELÉ 1 CANAL
1 MINI BOMBA D’ÁGUA
1 ARDUINO UNO
1 SENSOR DE NÍVEL DE ÁGUA LATERAL MINI BOIA
1 CABO JUMPER MACHO X FÊMEA
1 MÓDULO ESP8266
1 PROTOBOARD

## Slide 4: CÓDIGO

## Slide 5
#include <SoftwareSerial.h>
#include <Ultrasonic.h>
//Definindo Serial de comunicação com Esp8266
SoftwareSerial ArduinoUno(3,2);
//Define os pinos conectados com base nas funções
#define pino_trigger 4
#define pino_echo 5
#define bomba 7
#define agualvl 8
//Inicializa o sensor de distância nos pinos definidos acima
Ultrasonic ultrasonic(pino_trigger, pino_echo);
int ativ = 0;
void setup(){
//Inicia A conexão Serial com o Esp8266
ArduinoUno.begin(9600);
pinMode(2, OUTPUT);
pinMode(3, INPUT);

## Slide 6
//Inicia os pinos configurados
pinMode(bomba, OUTPUT);
pinMode(agualvl, INPUT);//captando informação "INPUT"
}
//Função para enviar informações para o Esp8266
void SendInf(String mensagem){
//interpreta oque o Esp pediu e envia o Nível de Água
if(mensagem.indexOf("aqualvl")>-1){
int lvl = digitalRead(agualvl);
ArduinoUno.println("inflvl "+String(lvl));
}
//envia o sinal para o Esp avisando que a bomba foi ativada
if(mensagem.indexOf("bebeu")>-1){
ArduinoUno.println("drink");
}
}

## Slide 7
void loop(){
//Lê as informações do sensor de distância, em cm
float cmMsec;
long microsec = ultrasonic.timing();
cmMsec = ultrasonic.convert(microsec, Ultrasonic::CM);
//Lê as informações do sensor de nivel de água
int estado = digitalRead(agualvl);
//Limita a ativação da bomba com base na proximidade(sensor de distância) e pelo nìvel de água(sensor de nivel de água)
if(cmMsec < 20 && estado == 1){
//atrasar a ativação para não ligar sem nescessidade e não enviar informação errada
delay(2000);
//Re-Lê as informações dos sensores Sensor de distância e de nivel de água
microsec = ultrasonic.timing();
cmMsec = ultrasonic.convert(microsec, Ultrasonic::CM);
estado = digitalRead(agualvl);
//verifica se as condiçôes ainda estão batendo
//se estiverem ativa se não, então não ativa
if(cmMsec < 20 && estado == 1){
ativ = 1;
//Chama a função para informar ao Esp que a bomba foi ativada
SendInf("bebeu");
}
}

## Slide 8
//desativando a bomba por fora para ter certeza que ela não ative sozinha derrepente
digitalWrite(bomba, 0);
//ativando a bomba
if(ativ == 1){
digitalWrite(bomba, 1);
delay(5000);
ativ = 0;
digitalWrite(bomba, 0);
}
//Lendo informações que o Esp manda
if(ArduinoUno.available()>0){
String val = ArduinoUno.readString();
//Chamando função para interpretar a "mensagem" recebida
SendInf(val);
}
}

## Slide 9: CÓDIGO ESP8266

## Slide 10
#include <SoftwareSerial.h>
#include <TimeLib.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiUdp.h>
//Definindo Serial de comunicação com Arduino
SoftwareSerial NodeMCU(D2,D3);
//Informações da rede
const char* ssid = "Seles";
const char* password = "28029021";
//Definindo as variaveis e funções de Acesso ao horário em tempo real do Brasil
static const char ntpServerName[] = "br.poolo.ntp.org";
const int timeZone = -3;
WiFiUDP Udp;
unsigned int localPort = 8888;
time_t getNtpTime();
void printDigits(int digits);
void sendNTPpacket(IPAddress &address);
//Porta do WebServer no roteador
WiFiServer server(80);

## Slide 11
// Variavel criando o cabeçalho
String header;
// Variaveis para organizar a comunicação Arduino-Esp e Esp-Site
int lvl = 1;
int nvl = 1;
int agua;
String bebeu = "";
//Variaveis de "tempo de comunicação" do esp com o site
unsigned long currentTime = millis();
unsigned long previousTime = 0;
const long timeoutTime = 2000;
void setup() {
Serial.begin(115200);
//Iniciando o Serial de comunicação com o Arduino e definindo as portas de comunicação
NodeMCU.begin(9600);
pinMode(D2,INPUT);
pinMode(D3,OUTPUT);
//Conectar ao WiFi com Nome e Senha da Rede
Serial.print("Connecting to ");
Serial.println(ssid);
WiFi.begin(ssid, password);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(500);
Serial.print(".");
}

## Slide 12
Serial.println("");
Serial.println("WiFi connected.");
Serial.println("IP address: ");
Serial.println(WiFi.localIP());
server.begin();
//Iniciando Horário em tempo real
Udp.begin(localPort);
setSyncProvider(getNtpTime);
setSyncInterval(300);
}
//Função para tratar das informações recebidas pelo esp através do Serial do Arduino
void GetInf(String oque){
//Nivel de água Atual
if(oque.indexOf("inflvl")>-1){
agua = oque.substring(7).toInt();
}
//Última vez em que a bomba foi ativada
if(oque.indexOf("drink")>-1){
bebeu = "";
if (hour() < 10){
bebeu += "0";
bebeu += hour();
}else bebeu += hour();
bebeu += ":";
if (minute() < 10){
bebeu+= "0";
bebeu+=minute();

## Slide 13
}else bebeu+=minute();
bebeu+=":";
if (second() < 10){
bebeu+="0";
bebeu += second();
}else bebeu+=second();
bebeu+=(" ");
bebeu+=day();
bebeu+=".";
bebeu+=month();
bebeu+=".";
bebeu+=year();
}
}

## Slide 14
void loop(){
//Criando e atualizando página
WiFiClient client = server.available();
if (client) {
String currentLine = "";
currentTime = millis();
previousTime = currentTime;
while (client.connected() && currentTime - previousTime <= timeoutTime) {
currentTime = millis();
if (client.available()) {
char c = client.read();
header += c;
if (c == '\n') {
if (currentLine.length() == 0) {
client.println("HTTP/1.1 200 OK");
client.println("Content-type:text/html");
client.println("Connection: close");
client.println();
//Executando comando quando a pagina /waterlvl for adicionada no cabeçalho
//da página ou quando o botão "Checar nivel" for pressionado
if (header.indexOf("GET /waterlvl") >= 0) {
NodeMCU.println("aqualvl");//Mandar mensagem para o arduino dizendo que quer o nivel de agua atual
delay(50);
GetInf(NodeMCU.readString());//Recebe a mensagem do arduino dizendo qual o nivel de agua atual
delay(100);
lvl = 2; //Controle de ativação da mudança da página para mostrar o nivel de água
}else if (header.indexOf("GET /timeon") >= 0) {
nvl = 2; //Controle de ativação da mudança da página para mostrar a última vez que a bomba foi ativada
}

## Slide 15
//Mostrar a página HTML
client.println("<!DOCTYPE html><html>");
client.println("<head><meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1\">");
client.println("<link rel=\"icon\" href=\"data:,\">");
//Criando o design do Botão
client.println("<style>html { font-family: Helvetica; display: inline-block; margin: 0px auto; text-align: center;}");
client.println(".button { background-color: #195B6A; border: none; color: white; padding: 16px 400px;");
client.println("text-decoration: none; font-size: 30px; margin: 2px; cursor: pointer;}");
client.println(".button2 {background-color: #77878A;}</style></head>");
//"Titulo" Da Página
client.println("<body><h1>BEBEDOURO AUTOMATICO</h1>");
//Mensagem
client.println("<p>Checar nivel da agua</p>");
//CRIAR BOTÃO QUE CHECA O NIVEL DE ÁGUA
client.println("<p><a href=\"/waterlvl\"><button class=\"button\">Checar Nivel</button></a></p>");
//Ativação quando o botão é pressionado
if(lvl == 2){
//Mostra qual é o nivel da água que foi recebido pelo arduino
if(agua == 1)
client.println("O n&iacutevel de &aacutegua &eacute alto!");
else if(agua == 0)
client.println("O n&iacutevel de &aacutegua &eacute baixo!");
lvl = 1;
}

## Slide 16
//mensagem
client.println("<p>Checar ultima vez em que foi ativado</p>");
//CRIAR BOTÃO QUE DIZ A ULTIMA VEZ QUE A BOMBA FOI ATIVADA
client.println("<p><a href=\"/timeon\"><button class=\"button\">Checar Ativacao</button></a></p>");
//Ativação quando o botão é pressionado
if(nvl == 2){
//Mostra a informação guardada
client.println("Ativado a ultima vez as: "+bebeu);
//reseta a variavel para que possa ser mostrado novamente
nvl = 1;
}
//final da página
client.println("</body></html>");
client.println();
break;
} else {
currentLine = "";
}
} else if (c != '\r') {
currentLine += c;
}
}
}

## Slide 17
header = "";
client.stop();
}
//Lendo as informações que o Arduino Manda
if(NodeMCU.available()>0){
String val = NodeMCU.readString();
//Chama a função de tratamento das informações
GetInf(val);
}
}
//Código que conecta e armazena o horario em tempo real "NTP" nome do método
/*-------- NTP code ----------*/
const int NTP_PACKET_SIZE = 48; // NTP time is in the first 48 bytes of message
byte packetBuffer[NTP_PACKET_SIZE]; //buffer to hold incoming & outgoing packets
time_t getNtpTime()
{
IPAddress ntpServerIP;
while (Udp.parsePacket() > 0) ;
WiFi.hostByName(ntpServerName, ntpServerIP);
sendNTPpacket(ntpServerIP);
uint32_t beginWait = millis();
while (millis() - beginWait < 1500) {
int size = Udp.parsePacket();
if (size >= NTP_PACKET_SIZE) {
Udp.read(packetBuffer, NTP_PACKET_SIZE);

## Slide 18
unsigned long secsSince1900;
secsSince1900 = (unsigned long)packetBuffer[40] << 24;
secsSince1900 |= (unsigned long)packetBuffer[41] << 16;
secsSince1900 |= (unsigned long)packetBuffer[42] << 8;
secsSince1900 |= (unsigned long)packetBuffer[43];
return secsSince1900 - 2208988800UL + timeZone * SECS_PER_HOUR;
}
}
return 0;
}
void sendNTPpacket(IPAddress &address)
{
memset(packetBuffer, 0, NTP_PACKET_SIZE);
packetBuffer[0] = 0b11100011;
packetBuffer[1] = 0;
packetBuffer[2] = 6;
packetBuffer[3] = 0xEC;
packetBuffer[12] = 49;
packetBuffer[13] = 0x4E;
packetBuffer[14] = 49;
packetBuffer[15] = 52;
Udp.beginPacket(address, 123);
Udp.write(packetBuffer, NTP_PACKET_SIZE);
Udp.endPacket();
}

## Slide 19: CONCLUSÃO
O projeto propõe automatizar a forma como é disponibilizada a água para os animais domésticos em residências em que os tutores não permanecem por muito tempo e assim facilitar e melhorar a forma de vida do animal.

## Slide 20: FIM